Администрация Матвеево-Курганского района информирует граждан, проживающих в Матвеево-курганском сельском поселении о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Матвеево-Курганского сельского поселения, которые состоятся в п. Матвеев Курган в здании Администрации по ул. 1-я Пятилетка, д. 108 в актовом зале 07.08.2015 в 16.00.

Срок проведения публичных слушаний составляет два месяца. Граждане и заинтересованные лица также могут ознакомиться с указанными материалами на официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского района.

Пояснительная записка

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Матвеево-Курганского сельского поселения Матвеево-Курганского района.

Основанием для разработки внесения изменений в правила землепользования и застройки является:

- постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 10.07.2015 № 570 «О подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений»;

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки разработан в соответствие с:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Правилами землепользования и застройки Матвеево-Курганского сельского поселения Матвеево-Курганского района, утвержденными решением Собрания депутатов Матвеево-Курганского района Ростовской области от 28.06.2012 № 177 «Об утверждении правил землепользования и застройки Матвеево-Курганского сельского поселения Матвеево-Курганского района»;

- Уставом муниципального образования «Матвеево-Курганское сельское поселение»;

- Соглашением о передаче полномочий;

- Протоколом комиссии по разработке правил землепользования и застройки сельских поселений Матвеево-Курганского района от 23.06.2015.

Состав вносимых изменений в правила землепользования и застройки Матвеево-Курганского сельского поселения:

1. Исключены подпункты 9,21 статьи 18 Главы 4 правил землепользования и застройки в связи с допущенной ранее ошибкой.

2. Регламент Жилой зоны (Ж).

1.1.Исключены из регламента жилой застройки:

а) земельные участки, ресторанов, кафе, баров и объекты общественного питания;

б) земельные участки рынков и объекты – розничные рынки;

в) объекты капитального строительства – автомойки.

1.2. Установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне жилой застройки первого типа (Ж)

|  | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц | м | 3 (или в соответствии со сложившейся линией застройки) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов | м | 5 |
|  | Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек на соседних земельных участках | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержания скота и птицы | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до других построек (бани, гаража, навес и др.) | м | 1 |
|  | Минимальный размер земельного участка для строительства индивидуального жилого дома | м | ширина не менее 10 |
|  |  | кв. м | 500 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до выгребной ямы | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от выгребной ямы до стен соседнего жилого дома | м | 8 |
|  | Минимальный размер земельного участка для строительства объекта капитального строительства (магазин, мастерская, аптека, гостиница и др.) | м | ширина не менее 10 |
|  |  | м | 500 |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 50 |
|  | Максимальная высота здания | м | 14 |
|  | Максимальная площадь объектов розничной торговли (магазины, киоски) | кв. м | до 200 |
|  | Максимальная площадь общежитий | кв. м | до 200 |
|  | Максимальная площадь административных и офисных зданий, конторы различных организаций, фирм, компаний различной специализации | кв. м | до 200 |
|  | Максимальный размер земельного участка | м | для подзоны «А» - 2500 кв. метров |
|  |  |  | для подзоны «Б» - 3000 кв. метров |
|  | Максимальная высота здания | эт | 3 |
|  | Минимальные размеры земельных участков образуемых в результате раздела | м | ширина не менее 10м |
|  |  | кв.м | 500 |

От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

2.3. Установлена  территориальная зона жилой застройки для земельного участка с кадастровым номером 61:21:0010106:141 (Ж/311подзона «А» зоны Ж (жилой застройки),   ранее считавшимся ОС/2 (основание – пункт 2 перечня поручений по итогам рабочей поездки в Матвеево-Курганский район 19.02.2015 ВРИО Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю.).

2.4. При строительстве объектов капитального строительства общественного назначения предусмотрено размещение гостевой автостоянки в пределах собственных участков, при невозможности размещения гостевых стоянок в пределах собственных участков - по согласованию с Администрацией поселения схемы расположения стоянки на территории поселения.

3. Регламент общественно-деловой  зоны (ОД):

3.1 Установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне ОД:

|  | Минимальное расстояние общественных объектов до границ земельных участков | м | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 50 |
|  | Минимальный процент озеленения | % | 25 |
|  | Минимальный размер земельного участка | м | ширина не менее 10 м |
|  |  | кв. м | 300 |
|  | Максимальная высота здания | м | не более 14 м |
|  | Максимальная площадь объектов розничной торговли (магазины, киоски) | кв. м | до 200 кв. м |
|  | Максимальная площадь административных и офисных зданий, конторы и др. различных организаций, фирм, компаний различной специализации | кв.м | до 200 кв.м |

3.2 Дополнена территориальная зона общественно-деловая ОД/9 земельными участками с кадастровыми номерами 61:21:0010114:235, 61:21:0010114:595, 61:21:0010114:230 согласно приложению.

3.3. При строительстве объектов капитального строительства общественного назначения предусматривать гостевые автостоянки в пределах собственных участков, при невозможности размещения гостевых стоянок в пределах собственных участков - по согласованию с Администрацией поселения схемы расположения стоянки на территории поселения.

4. Регламент зоны размещения объектов социального назначения (ОС):

установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне ОС

| 1. | Минимальное расстояние общественных объектов до границ земельных участков | м | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 60 |
| 3. | Минимальный процент озеленения | % | 25 |
| 4. | Минимальный размер земельного участка | м | ширина не менее 10 м |
|  |  | кв. м | 300 |
| 5. | Максимальная высота здания | м | не более 14 м |

4. Регламент зоны ПК (производственно-коммерческая) дополнен минимальным отступом от границы земельного участка до объекта капитального строительства 1 метр с учетом требований технических регламентов; максимальный процент застройки не более 60%, минимальный процент озеленения 25 %; максимальное количество этажей - 3.

5. Регламент зоны ПЗ (производственная) дополнен минимальным отступом от границы земельного участка до объекта капитального строительства 1 метр с учетом требований технических регламентов.

6. Регламент зоны ИТ дополнен пунктом – выделение земельных участков для строительства объектов капитального строительства в данной зоне возможно на основании проекта планировки и проекта межевания и дополнен минимальным отступом от границы земельного участка до объекта капитального строительства 1 метр с учетом требований технических регламентов. При строительстве АЗС – по периметру выполнять озеленении периметра земельного участка под АЗС  в виде деревьев и кустарников.

7. Регламент зоны СХ-1 дополнен минимальным отступом от границы земельного участка до объекта капитального строительства 1 метр с учетом требований технических регламентов.

8. Статью 27 Главы 5 Правил землепользования и застройки исключить ввиду отсутствия на территории поселения дачного хозяйства и садоводства.

9.Регламент зоны парков (Р-1): предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Р-1 устанавливаются в соответствии  с утвержденной документацией по планировке территории.

10. Регламент зоны размещения объектов физкультуры и спорта (Р-2):

установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Предельные (минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
| Баланс территории % от общей площади зоны |
| Зеленые насаждения | 60-75 |
| Аллеи и дороги | 10-25 |
| Площадки | 8-12 |
| Сооружения | 5-7 |

11. Регламент зоны зеленых насаждений специального назначения (С-1):

11.1. Установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне С-1

| Предельные (минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
| Баланс территории % от общей площади зоны |
| Зеленые насаждения | 93 - 97 |
| Дорожная сеть, спортивные и игровые площадки | 2 - 5 |
| Обслуживающие сооружения, хозяйственные постройки | 2 |

11.2. Исключены объекты капитального строительства - АЗС.

12. Регламент зоны размещения объектов захоронения С-2:

установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)участок, отводимый под кладбище, должен:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше  2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 – 18 %;

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

2)Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматривается:

- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

- система дренажа;

- обваловка территории;

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

- характер и площадь зеленых насаждений;

- организация подъездных путей и автостоянок;

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65 – 70 % общей площади кладбища;

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.

3) Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного поселения, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

4) Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

5) Вновь создаваемые места традиционного и смешанного захоронения  должны размещаться на расстоянии  от границ селитебной территории при отводимой площади земельного участка:

от 20 до 40 га не менее 500м;

от 10 до 20 га не менее 300м;

до 10 га не менее 100м;

для кладбища  с погребением после кремации,  мемориальных комплексов, колумбарии, сельские кладбища не менее 50м.

Размещение кладбищ на площади более 40га не допускается.

## Статья 20.   Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж).

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Состав вида разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоквартирной жилой застройки | Земельные участки для размещения объектов малоэтажного жилищного строительства | Малоэтажные (до 3 этажей) жилые дома квартирного типа | Размещение дворовых площадок; размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд |  |
|  |  | Блокированные малоэтажные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком | Размещение дворовых площадок; размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд, в т.ч. предназначенных для осуществления хозяйственной деятельности; размещение отдельно стоящих индивидуальных бань и саун, расположенных на приусадебных участках в т.ч. с пристроенными бассейнами; размещение надворных туалетов, только при условии подключения к централизованным, либо локальным сетям водоотведения; размещение индивидуальных резервуаров для хранения воды, скважин для забора воды, индивидуальных колодцев; размещение строений для мелких и крупных домашних животных домашних животных, не требующих выпаса, и птицы; размещение хозяйственных построек, в том числе связанных с осуществлением индивидуальной трудовой деятельности; размещение летней кухни, сараев для хранения инвентаря, погреба, кладовых, дровяников площадью до 40 кв.м; размещение садов, огородов, палисадников; размещение наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах земельных участков, отведенных под данное здание, гаражи, встроенные в жилые дома, отдельные гаражи боксового типа для автотранспорта членов семьи | Хозяйственные постройки, постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, гаражи, строения для мелких домашних животных, не требующих выпаса и птицы, отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны, расположенные на приусадебных участках (при условии подключения к централизованным сетям водоотведения), надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), летние кухни, гостевые дома. |
| Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и участков для ведения личного подсобного хозяйства | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства | Индивидуальные жилые дома Хозяйственные постройки; Строения для содержания домашних животных, птицы и КРС до 5 голов |  |  |
| Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд | Автостоянки и гаражи для хранения индивидуального автотранспорта | Размещение стоянок индивидуального транспорта | Хозяйственные постройки для хранения автомобильного инвентаря. |
| Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания | Объекты мелкого бытового ремонта Мастерские по ремонту бытовой техники | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки автомобилей (рампы). |
|  | Земельные участки парикмахерских | Парикмахерские |  |  |
| Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей) | Гостевые дома | Размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд; размещение отдельно стоящих бань и саун, в т.ч. с пристроенными бассейнами; размещение резервуаров для хранения воды, размещение летних кухонь, сараев для хранения инвентаря, погреба, кладовых, дровяников площадью до 40 кв.м; размещение садов, огородов, палисадников; размещение наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах земельных участков, отведенных под данное здание, гаражей; размещение площадок для занятий физкультурой и спортом, подвижных игр, летние театры и кинотеатры | Хозяйственные постройки, гаражи, отдельно стоящие беседки и навесы, отдельно стоящие бассейны, бани и сауны, душевые, надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), летние кухни, строения для летних театров и кинотеатров. |
| Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | Земельные участки органов государственного управления общего и социально-экономического характера | Административные здания для размещения органов управления | Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей служебного и специального автотранспорта. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального автотранспорта. |
|  | Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью | Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Пожарные депо. |  |  |
|  | Земельные участки организаций обязательного социального обеспечения и объектов предоставления социальных услуг | Объекты для предоставления социальных услуг |  |  |
|  | Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической культуры, действующих на самодеятельной и профессиональной основах в образовательных учреждениях | Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны |  |  |
|  | Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов физической подготовки, спортивно-технических школ |  |  |  |
|  | Земельные участки выставок, музеев; | Народные музеи с производством изделий народного творчества | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, производственные мастерские при народных музеях с производством изделий народного творчества |
|  | Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, клубных учреждений и библиотек | Учреждения дополнительного образования детей и взрослых. Клубы Библиотеки |  |  |
|  | Земельные участки организаций почтовой связи | Отделения почтовой связи |  |  |

2. Перечень условно разрешённых видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Условно разрешённые виды использования земельного участка | Состав условно разрешённого вида использования земельного участка | Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства | Условно разрешённые виды использования земельных участков | Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки, предназначенные для размещения объектов развитого личного подсобного хозяйства | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства с местами приложения труда | Индивидуальные жилые дома Хозяйственные постройки; Строения для содержания домашних животных, птицы до 100 и КРС до 50 голов | Размещение дворовых площадок; размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд, в т.ч. предназначенных для осуществления хозяйственной деятельности; размещение отдельно стоящих индивидуальных бань и саун, расположенных на приусадебных участках в т.ч. с пристроенными бассейнами; размещение надворных туалетов, только при условии подключения к централизованным, либо локальным сетям водоотведения; размещение индивидуальных резервуаров для хранения воды, скважин для забора воды, индивидуальных колодцев; размещение строений для мелких и крупных домашних животных домашних животных, не требующих выпаса, и птицы; размещение хозяйственных построек, в том числе связанных с осуществлением индивидуальной трудовой деятельности; размещение летней кухни, сараев для хранения инвентаря, погреба, кладовых, дровяников площадью до 40 кв.м; размещение садов, огородов, палисадников; размещение наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах земельных участков, отведенных под данное здание, гаражи, встроенные в жилые дома, отдельные гаражи боксового типа для автотранспорта членов семьи | Хозяйственные постройки, постройки для занятия индивидуальной трудовой деятельностью, гаражи, строения для мелких домашних животных, не требующих выпаса и птицы, отдельно стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для осуществления хозяйственной деятельности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны, расположенные на приусадебных участках (при условии подключения к централизованным сетям водоотведения), надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), летние кухни, гостевые дома. |
| Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Земельные участки химчисток, прачечных | Химчистки, прачечные Приёмные пункты химчисток и прачечных |  | Хозяйственные постройки |
|  | Земельные участки для размещения объектов розничной торговли | Объекты розничной торговли | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки автомобилей (рампы) |
|  | Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования | Мастерские по ремонту автомобилей |  |  |
|  | Земельные участки фотоателье, фотолабораторий | Фотоателье, фотолаборатории |  |  |
|  | Земельные участки бань | Бани, сауны, фитнес-центры | Размещение хозяйственных построек; размещение открытых плескательных бассейнов, площадок для занятий физкультурой и спортом | Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки автомобилей (рампы). Бассейны крытые, отдельно стоящие спортивные залы |
|  | Земельные участки предприятий по прокату | Объекты по предоставлению услуг по прокату техники | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки автомобилей (рампы). |
| Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | Земельные участки гостиниц | Гостиницы | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, гаражи, отдельно стоящие бассейны, бани и сауны, душевые |
|  | Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей) | Мотели, туристические базы, базы отдыха вместимостью не более 50 мест. Отдельно стоящие здания для проживания отдыхающих. Административные и административно-бытовые корпуса туристических баз, мотелей, баз отдыха |  |  |
| Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | Земельные участки образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные, начального, среднего профессионального образования, дополнительного образования взрослых) | Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные школы. Учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования | Размещение хозяйственных построек; площадки для занятий физкультурой и спортом, активных игр, спортивные ядра образовательных учреждений | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, в т.ч. с мастерскими, учебные мастерские, лабораторные корпуса |
|  | Земельные участки ветеринарных лечебниц | Ветеринарные лечебницы |  |  |
|  | Земельные участки образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта | Объекты капитального строительства для размещения образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта, спортивные корпуса, спортивные площадки, бассейны |  |  |
|  | Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объединений | Объекты капитального строительства для размещения образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта, спортивные корпуса, спортивные площадки, бассейны |  |  |
|  | Земельные участки научных организаций (научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские и иные организации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность) | Объекты научных и научно-исследовательских организаций без производственной базы | Размещение хозяйственных построек | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, лабораторные корпуса |
|  | Земельные участки государственных академий наук |  |  |  |
|  | Земельные участки объектов здравоохранения. | Больничные учреждения (за исключением инфекционных, психиатрических и туберкулёзных больниц и лепрозориев). Диспансеры. Амбулаторно-поликлинические учреждения. Медицинские центры, в т.ч. научно-практические. Учреждения охраны материнства и детства. Учреждения здравоохранения особого типа (кроме паталого-анатомических бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы). Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (кроме противочумных и дезинфекционных центров (станций). Аптечные учреждения. Медицинские кабинеты. | Размещение хозяйственных построек; размещение размещение лабораторий, прачечных, пищеблоков, столовых, моргов, гаражей служебного и специального автотранспорта. | Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, лабораторные корпуса, прачечные, пищеблоки, столовые, морги. |
|  | Земельные участки учреждений кино и кинопроката | Кинотеатры | Размещение хозяйственных построек. Размещение при культовых объектах жилых домов для проживания священнослужителей и членов их семей, земельных участков для трудовой деятельности в монастырях и благотворительных учреждениях | Хозяйственные постройки, гаражи для служебного транспорта. |
|  | Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций и коллективов филармонии | Культурно-досуговые центры |  |  |
|  | Земельные участки религиозных групп и организаций | Культовые объекты |  | Жилые дома для проживания священнослужителей и членов их семей. Хозяйственные постройки. Строения и сооружения вспомогательного назначения для отправления культа. Здания для проживания и трудовой деятельности монашествующих. Здания для размещения благотворительных учреждений, в т.ч. производственного назначения, не требующих установления санитарно-защитных зон или разрывов. |
|  | Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью | Отделения банков. Офисы. | Размещение хозяйственных построек; гаражей служебного автотранспорта | Хозяйственные постройки, гаражи для служебного транспорта. |
|  | Земельные участки парков | Парковые павильоны. Объекты общественного питания вместимостью не более 30 мест Культурно-досуговые центры |  |  |

3. На основе сочетания предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в пределах зоны Ж выделены следующие подзоны в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Подзона «А» включает в себя следующие участки: п.Матвеев Курган: Ж/1, Ж/2, Ж/3, Ж/4, Ж/5, Ж/7,Ж\8,Ж\9,Ж\10,Ж\11,Ж\12,Ж\13, Ж/14, Ж/15, Ж/17, Ж/18, Ж/19, Ж/20, Ж/21, Ж/22, Ж/23, Ж/24, Ж/25, Ж/26, Ж/27, Ж/28, Ж/29, Ж/30, Ж/31, Ж/32, Ж/33, Ж/34, Ж/35, Ж/36, Ж/37, Ж/38, Ж/39, Ж/40, Ж/41, Ж/42, Ж/43, Ж/45, Ж/46, Ж/47, Ж/48, Ж/50, Ж/52, Ж/53, Ж/54, Ж\ 55, Ж/56, Ж/57, Ж /58, Ж/ 59, Ж /60, Ж/70, Ж/71, Ж/72, Ж/73, Ж/74, Ж/75, Ж/76, Ж/77, Ж/78, Ж/79, Ж/80, Ж/81, Ж/82, Ж/83, Ж/84, Ж/85, Ж/86, Ж/87, Ж/88, Ж/89, Ж/90, Ж/91, Ж/92, Ж/93, Ж/94, Ж/95, Ж/96, Ж/97, Ж/98, Ж/99, Ж/100, Ж/101, Ж/102, Ж/103, Ж\104, Ж\105, Ж\106, Ж\107, Ж\108, Ж\109, Ж\110, Ж\111, Ж\112, Ж\113, Ж\114, Ж\115, Ж\116, Ж\117, Ж\118, Ж\119, Ж\120, Ж\121, Ж\122, Ж\123, Ж\124, Ж\125, Ж\126, Ж\127, Ж\128, Ж129, Ж\130, Ж\131, Ж\132, Ж\133, Ж\134, Ж\135, Ж\136, Ж\137, Ж\138, Ж\139, Ж\140, Ж\141, Ж142, Ж143, Ж\144, Ж\145, Ж\146, Ж\146, Ж\148, Ж\149, Ж\150, Ж\151, Ж\152, Ж\153, Ж\154, Ж155, Ж156, Ж157, Ж\158, Ж\159, Ж\160, Ж\161, Ж\162, Ж\163, Ж\164, Ж\165, Ж\166, Ж\167, Ж168, Ж169, Ж170, Ж171, Ж\172, Ж\173, Ж\173, Ж\174, Ж\175, Ж\176, Ж\177, Ж\178, Ж/179, Ж\180, Ж\181, Ж\182, Ж\183, Ж\184, Ж\185, Ж\186, Ж\187, Ж\188, Ж\189, Ж\190, Ж\191, Ж\192, Ж\193, Ж\194, Ж\195, Ж\196, Ж\197, Ж\198, Ж\199, Ж\200, Ж\201, Ж\202, Ж\203, Ж\204, Ж\205, Ж\206, Ж\207, Ж\208, Ж\209, Ж\210, Ж\211, Ж\212,Ж\213, Ж\214, Ж\215, Ж\216.

Для подзоны «А» установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства: максимальный размер земельного участка 2500 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки); минимальный размер земельного участка 500 кв.м. (для земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, ЛПХ); максимальное количество этажей: 3; максимальная высота здания: 14 метров; максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метров; максимальный процент застройки: 50 процентов.

Подзона «Б» включает в себя следующие участки:

п. Матвеев Курган: Ж\217, Ж\218, Ж\219, Ж\220, Ж\221, Ж\222, Ж\223, Ж\224, Ж\225, Ж\226, Ж\227, Ж\228, Ж\229, Ж\230, Ж\231, Ж\232, Ж\233, Ж\234, Ж\235, Ж\236, Ж\237, Ж\238, Ж\239, Ж\240, Ж\241, Ж\242, Ж\243, Ж\244, Ж\245, Ж\246, Ж\247, Ж\248, Ж\249, Ж\250, Ж\251, Ж\252, Ж\253, Ж\254, Ж\255, Ж\256, Ж\257, Ж\258, Ж\259, Ж\260, Ж\261, Ж\262, Ж\263, Ж\264, Ж\265, Ж\266, Ж\267, Ж\268, Ж\269, Ж\270, Ж\271, Ж\272, Ж\273, Ж\274, Ж\275, Ж\276, Ж\277, Ж\278, Ж\279, Ж\280, Ж\281, Ж\282, Ж\283, Ж\284, Ж\285, Ж\286, Ж\287, Ж\288, Ж\289, Ж\290, Ж\291, Ж\292, Ж\293, Ж\294, Ж\295, Ж\296, Ж\297, Ж\298, Ж\299, Ж\300, Ж\301, Ж\302, Ж\303, Ж\304, Ж\305, Ж\306, Ж\307, Ж\308, Ж\309, Ж\310, Ж/311.

с. Камышевка: Ж1, Ж2, Ж3, Ж5, Ж5, Ж6, Ж7, Ж8, Ж9.

п. Красный Бумажник: Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6.

с. Марьевка: Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6, Ж8, Ж9, Ж10.

с. Новоандриановка: Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6, Ж8, Ж9, Ж10.

х. Староротовка: Ж/1, Ж/2, Ж/3, Ж/4, Ж/5, Ж/7, Ж/14, Ж/15, Ж/17, Ж/18, Ж/19, Ж/20, Ж/21, Ж/22, Ж/23, Ж/24, Ж/25.

п. Сухореченский: Ж/1, Ж/2, Ж/3, Ж/4, Ж/5, Ж/7, Ж/14, Ж/15, Ж/17, Ж/18, Ж/19, Ж/20, Ж/21, Ж/22, Ж/23, Ж/24, Ж/25.

|  | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц | м | 3 (или в соответствии со сложившейся линией застройки) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов | м | 5 |
|  | Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек на соседних земельных участках | м | 6 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома | м | 3 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержания скота и птицы | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до других построек (бани, гаража, навес и др.) | м | 1 |
|  | Минимальный размер земельного участка для строительства индивидуального жилого дома | м | ширина не менее 10 |
|  |  | кв. м | 500 |
|  | Минимальное расстояние от границы участка до выгребной ямы | м | 4 |
|  | Минимальное расстояние от выгребной ямы до стен соседнего жилого дома | м | 8 |
|  | Минимальный размер земельного участка для строительства объекта капитального строительства (магазин, мастерская, аптека, гостиница и др.) | м | ширина не менее 10 |
|  |  | м | 500 |
|  | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 50 |
|  | Максимальная высота здания | м | 14 |
|  | Максимальная площадь объектов розничной торговли (магазины, киоски) | кв. м | до 200 |
|  | Максимальная площадь общежитий | кв. м | до 200 |
|  | Максимальная площадь административных и офисных зданий, конторы различных организаций, фирм, компаний различной специализации | кв. м | до 200 |
|  | Максимальный размер земельного участка | м | для подзоны «А» - 2500 кв. метров |
|  |  |  | для подзоны «Б» - 3000 кв. метров |
|  | Максимальное количество этажей | эт | 3 |
|  | Минимальные размеры земельных участков образуемых в результате раздела | м | ширина не менее 10м |
|  |  | кв.м | 500 |
|  | максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования | м | 1,8 |

От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок, с установкой водоотводных желобов ориентировав их на собственный участок.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

При строительстве объектов капитального строительства общественного назначения предусматривать размещение гостевой автостоянки в пределах собственных участков, при невозможности размещения гостевых стоянок в пределах собственных участков - по согласованию с Администрацией поселения схемы расположения стоянки на территории поселения.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.

Пункт 3 статьи  Статья 21.   Градостроительного регламента зоны общественно-деловой застройки (ОД) изложить в редакции:

«3. Для зоны ОД установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

| 1. | Минимальное расстояние общественных объектов до границ земельных участков | м | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 50 |
| 3. | Минимальный процент озеленения | % | 25 |
| 4. | Минимальный размер земельного участка | м | ширина не менее 10 м |
|  |  | кв. м | 300 |
| 5. | Максимальная высота здания | м | не более 14 м |
|  |  | эт. | 3 |
| 6. | Максимальная площадь объектов розничной торговли (магазины, киоски) | кв. м | до 200 кв. м |
| 7. | Максимальная площадь административных и офисных зданий, конторы и др. различных организаций, фирм, компаний различной специализации | кв.м | до 200 кв.м |
|  | максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего пользования | кв. м | 1,8 |

При строительстве объектов капитального строительства общественного назначения предусматривать гостевые автостоянки в пределах собственных участков, при невозможности размещения гостевых стоянок в пределах собственных участков - по согласованию с Администрацией поселения схемы расположения стоянки на территории поселения.

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.».

## Пункт 3 статьи 22   Градостроительный регламент зоны размещения объектов социального назначения (ОС) изложить в редакции:

«3.Для зоны ОС установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

| 1. | Минимальное расстояние общественных объектов до границ земельных участков | м | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 60 |
| 3. | Минимальный процент озеленения | % | 25 |
| 4. | Минимальный размер земельного участка | м | ширина не менее 10 м |
|  |  | кв. м | 300 |
| 5. | Максимальная высота здания | м | не более 14 м |
|  |  | эт. | 3 |

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.».

## Пункт 3 статьи 23   Градостроительного регламента производственно-коммерческой зоны (ПК) изложить в редакции: «Для зоны ПК предельные размеры земельных участков  не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования; предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:  минимальный отступом от границы земельного участка до объекта капитального строительства 1 метр с учетом требований технических регламентов; максимальный процент застройки не более 60%, минимальный процент озеленения 25 %; максимальное количество этажей – 3.

При строительстве объектов капитального строительства производственно-коммерческого назначения предусматривать гостевые автостоянки в пределах собственных участков, при невозможности размещения гостевых стоянок в пределах собственных участков - по согласованию с Администрацией поселения схемы расположения стоянки на территории поселения.

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.».

## Пункт 3 статьи 24   Градостроительного регламента производственной зоны (ПЗ) изложить в редакции: ««Для зоны ПЗ предельные размеры земельных участков  не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования; предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:  минимальный отступом от границы земельного участка до объекта капитального строительства 1 метр с учетом требований технических регламентов;

При строительстве объектов капитального строительства производственного назначения предусматривать гостевые автостоянки в пределах собственных участков, при невозможности размещения гостевых стоянок в пределах собственных участков - по согласованию с Администрацией поселения схемы расположения стоянки на территории поселения.

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.».

Пункт 3 статьи 25   Градостроительный регламент зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) изложить в редакции: «3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны ИТ устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и определяются  основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка до объекта капитального строительства 1 метр с учетом требований технических регламентов; при строительстве нежилых зданий, в том числе АЗС – по периметру выполнять озеленение периметра земельного участка в виде деревьев и кустарников.

## Пункт 3 Статья 26.   Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования (СХ-1) изложить в редакции: «3.Для зоны СХ-1 минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, устанавливаются в соответствии  с утвержденной документацией по планировке территории на основании требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования; предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:  минимальный отступом от границы земельного участка до объекта капитального строительства 1 метр с учетом требований технических регламентов и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.».

## Статью 27   Градостроительного регламента зоны дачного хозяйства и садоводства (СХ-2) исключить.

Пункт 3 статьи 28   Градостроительного регламента зоны парков (Р-1) изложить в редакции: «3. Для зоны Р-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, устанавливаются в соответствии  с утвержденной документацией по планировке территории,  предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации: максимальная высота здания: 10 метров; максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метров; минимальный процент озеленения – 25 процентов (для всех видов объектов капитального строительства без учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов).

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.» .

Пункт 3 статьи 29   Градостроительного регламента зоны размещения объектов физкультуры и спорта (Р-2) изложить в редакции: «3. Для зоны Р-2 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

| Предельные (минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
| Баланс территории % от общей площади зоны |
| Зеленые насаждения | 60-75 |
| Аллеи и дороги | 10-25 |
| Площадки | 8-12 |
| Сооружения | 5-7 |

## Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.».

30   Градостроительного регламента зоны зелёных насаждений специального назначения (С-1) изложить в редакции:

«1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

| Основной вид разрешённого использования земельного участка | Состав вида разрешённого использования земельного участка | Основные виды разрешённого использования объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов. | Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта | Объекты инженерной инфраструктуры | Размещение объектов инженерной инфраструктуры |  |
|  |  |  |  | Объекты капитального строительства, технологически связанные с эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры |
|  | Земельные участки эксплуатационных предприятий связи |  |  |  |
|  | Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации |  |  |  |
|  | Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи |  |  |  |
|  | Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений устройств транспорта, энергетики и связи, объектов космической деятельности |  |  |  |
| Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, садами | Земельные участки, имеющие природоохранное значение | Не устанавливаются. | Зелёные насаждения специального назначения | Не устанавливаются |
|  |  | Здания и сооружения питомников декоративного озеленения | Зелёные насаждения специального назначения | Не устанавливаются |

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-1 не устанавливаются.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с ч.3 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации для зоны С-1  не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 32 настоящих Правил.».

Пункт 3 статьи 31   Градостроительного регламента зоны размещения объектов захоронения (С-2) изложить в редакции: «3. Установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1)участок, отводимый под кладбище, должен:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше  2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 – 18 %;

- располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

2)Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматривается:

- обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

- наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

- система дренажа;

- обваловка территории;

- организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

- характер и площадь зеленых насаждений;

- организация подъездных путей и автостоянок;

- планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65 – 70 % общей площади кладбища;

- разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

- канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.

3) Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного поселения, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

4) Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

5) Вновь создаваемые места традиционного и смешанного захоронения  должны размещаться на расстоянии  от границ селитебной территории при отводимой площади земельного участка:

от 20 до 40 га не менее 500м;

от 10 до 20 га не менее 300м;

до 10 га не менее 100м;

для кладбища  с погребением после кремации,  мемориальных комплексов, колумбарии, сельские кладбища не менее 50м.

Размещение кладбищ на площади более 40га не допускается.».

Фрагмент карты границы территориальной зоны ОД/9 п. Матвеев Курган

Фрагмент карты границы территориальной зоны Ж\311 п. Матвеев Курган

# Text boxes

ОД

ОД/9

Ж|311

Ж\311